阳谷望恒汽车回收拆解有限公司年拆解10000辆报废汽车项目环境影响评价公众参与第二次信息公示

根据关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知的规定，为公开本次项目的环境信息和强化社会监督，进行公众参与公告。

一、建设项目情况简述

项目名称：年拆解10000辆报废汽车项目

建设地点：山东省聊城市阳谷县侨润办事处新北外环路东段（东润宾馆东100米路南）

建设规模：阳谷望恒汽车回收拆解有限公司年拆解10000辆报废汽车项目拟选址位于山东省聊城市阳谷县侨润办事处新北外环路东段（东润宾馆东100米路南）。项目总投资1000万元，占地面积12000平方米，厂房面积6000平方米，年拆解能力10000辆。项目正式员工30人，专业技术人员8人。项目建设按照国家规定的环境标准，具备必要的拆解设备和消防设施。本项目建设符合国家相关产业政策要求。

二、建设项目对环境可能造成影响及治理措施

1  空气环境影响分析结论

主要的废气污染物为拆解时产生的颗粒物、堆场及运输产生的扬尘、少量的汽油、制冷剂挥发形成非甲烷总烃、均属于无组织排放。

通过预测分析，项目废气排放的颗粒物、非甲烷总烃计最大地面浓度值不会超过GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准的浓度限值，低于其标准限值的 10%，对评价区域的污染物浓度贡献影响较小，对关心点影响不大，建设项目的运营不会对周边环境造成大的影响。

2  地表水环境影响分析结论

本项目为报废汽车拆解及回收项目，生产废水主要来自于车间冲洗废水、生活废水，废水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、石油类，属中低浓度废水，可生化性好。

员工办公生活污水来源于员工办公、生活产生的污水，经化粪池处理后，定期委托当地居民清掏用作农肥，项目生活污水产生量较小，项目区周边有大面积农田，能够消纳本项目产生的生活污水；车间地面清洁水经油水分离处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫用水标准后，回用于厂区地面清扫、降尘。初期雨水通过厂内雨水沟排入收集池，初期雨水收集后，再进入油水分离池处理，经沉淀及油水分离处理后回用于厂区地面清扫、降尘。项目内无废水外排，项目污水完全可回用于洒水降尘，一方面可节约用水， 另一方面可做到废水不外排，避免废水对周围水体产生影响。

本项目建成后，厂区、库房、车间地面全部进行硬化、防渗处理，危险废物储存区域按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗工程，基本不会产生污水下渗区域地下水环境的后果。

3  地下水环境影响分析结论

项目运营后，供水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，因此，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。

项目厂区实行雨污分流制，布置了污水收集系统；拆解车间全部进行硬化防渗， 隔油沉淀池、污水管沟、化粪池、初期雨水池等均按重点防渗要求进行防渗。项目生产废水、初期雨水和生活污水水质均较简单，经处理后回用于洗车、道路浇洒及绿化；项目产生的废水均得到妥善处理，正常情况下不会渗入地下污染地下水。

项目产生的各类固体废物得到妥善处置，一般工业固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改单的相关要求进行；项目设有专门的危险废物暂存库，且按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单的相关要求进行设置。采取上述措施后，能避免固体废物渗滤液进入地下水。

综上所述，在采用良好的防渗、防腐措施的情况下，项目正常运营过程中对地下水环境影响不大。

4  声环境影响分析结论

项目噪声主要是车辆运输及装卸、拆解处理及机械运行等环节产生，其噪声值预估为65dB（A）~100 dB（A），皆为非稳态源。

以最大噪声值100 dB（A）对项目营运期厂界噪声进行预测，结果表明项目正常运转时，该项目的噪声在厂界排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，噪声对外环境的影响。

本项目声环境环境评价为项目周边200m的范围，其中敏感点只有北面95m处的篮子围村。根据预测结果，150m处噪声贡献值很小，对保护目标影响较小。

15  固体废弃物环境影响分析结论

项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物等。

运营期产生的生活固废主要为办公人员生活垃圾，主要成份为纸张、纸板、塑料、玻璃等，主要来自于职工日常生活，项目劳动定员8人，年工作日260天，根据我国生活污染物排放系数，按垃圾排放系数取0.5kg /人·d计，则项目职工生活垃圾产生量为1.04 t/a。项目需采取由专人负责，指定集中地点和容器收集，然后委托环卫部门统一清运处理。这样，项目运营期产生的一般生活垃圾可得到较为妥善的处置，不会对周围环境产生大的不利影响。

危险废物将在厂区内进行暂存，临时存储时，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBGBl8597-2001）及其他危险废物的相关规定进行分类收集，本环评要求设计危废暂存间，应按上述标准要求进行设计、施工和建设，并严格按照相关要求进行日常管理维护。

项目固体废物分类收集，能回收利用部分外售相应收购商回收利用，不能利用的一般部分委托有资质的单位清运处理。危险废物通过委托给有资质的单位规范处置，对环境的影响不大。

6  生态环境影响分析结论

项目的建设将进行绿化建设，运营期增加了植被覆盖率，项目建成后绿化面积为200m2，绿地以点、线、面、乔、灌、草相结合的方式营造层次化、多样化的景观。绿地面积较以前将增加，区域生态环境将得到改善，利用绿地对雨水进行下渗，利于地下水的补给。

三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论

经环评分析，本项目符合国家产业政策，不违背昌邑市总体规划的要求，选址可行。在切实落实本报告书中提出的各项管理措施和环保措施的前提条件下，符合达标排放和总量控制的要求，环境风险水平可以接受。项目的运营有利于促进地方经济的发展，公众对项目的建设持支持态度。从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。

四、征求公众意见的主要事项

对目前环境状况的看法；当地目前的主要环境问题；拟建项目可能造成的环境影响；对拟建项目所持的态度。

五、征求公众意见的具体形式

本次公众参与主要采取免费发放问卷调查表和在当地管理部门网站上等方式征求公众意见。

六、公众提出意见的起止时间

欢迎关心项目建设的人士对项目的环境保护问题提出有关意见及建议。征求公众意见的时间为本公告发布日起10个工作日。公众也可通过电话咨询方式提出意见，本报告编制过程中会充分重视。联系方式如下：

建设项目的建设单位名称和联系方式

单位名称：阳谷望恒汽车回收拆解有限公司

联系人：孙庆国               联系电话:13869516938

承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式

单位名称：郑州市东方环宇环境工程有限公司

联系人：陈工              联系电话：0371-65350526

电子邮箱：42742678@qq.com

通讯地址：郑州市中原区陇海西路330号

公告发布单位：阳谷望恒汽车回收拆解有限公司